## Slide 1: Proiect SI
Grupa 2141

## Slide 2: 1. Alegerea integratului
STSPIN32F0
Avantaje:
1 MCU (algoritmii de control, generarea semnalelor PWM și citirea senzorilor)
Driver, LDO, Buck convertor integrat
Controlul motorului se face prin măsurarea tensiunii senzorilor Hall cu ajutorul integratului
Comparator cu treshold programabil pentru protectia la supracurent (prin rezistorul de șunt)
Driver pentru invertor
LDO
Buck
Comparator

## Slide 3: Proiectarea/Alegerea celorlalte componente necesare
Power supply voltage range for STSPIN32F0: 8 to 45 V
Current consumtion: typ 2 mA
- baterie 36V
- Motor 36V, 10 A
Model tranzistori din half bridge
25$
=> Senzori digitali

## Slide 4
Application exemple

## Slide 5
RST active LOW
Condensatori de decuplare
Conectata intern la GND?
Motor cu 3 faze, 3 senzori Hall de la care preluam tensiunea
CIRCUIT INITIAL
Le-am fi folosit daca senzorii HALL aveau interfata analogica, aici avem o propunere sa folosim pinii PA2/4/5, dar si ei au input analogic
Aici Rsunt nu e conectata intocmai cum trebuie dar problema este remediata in cele ce urmeaza

## Slide 6
Buck Convertor: 3.3V alimenteaza MCU si componentele extrene
SW pin
Trebuie pusa si rezistenta de ESR!! La fel si la regulator ESR 1.2 ohm
Aici ar mai fi necesara o verificare in LTSpice a convertorului buck pentru aceste dimensiuni? Sau presupunem ca daca astea ni se dau atunci sigur functioneaza?

## Slide 7
Invertor
Bootstrap:
Low side sw on => Cboot se incarca la 12V (LDO)
High side sw on => out = 36V, dar diferenta de potential pentru Cboot trebuie sa fie 12V => Vboot urca la 48V
HU in datasheet: Vout-0.3 to Vboot + 0.3
LU: -0.3 to Vreg + 0.3
Deschidere mai lenta a tranzistorului, capacitatea CGS se incarca mai greu prin 20 ohm
Vrem ca la blocarea tranzistorului, capacitatea CGS sa se descarce rapid
Vm = 36V, curent prin ramura 10A
Vout = 36V pentru High side on, 0V pentru low side on
Vboot: Max. (VOUT - 0.3 or -0.3) to min. ('VOUT + VREG12 + 0.3' or 60)
VHS: Vout-0.3 to Vboot + 0.3
Vls: -0.3 to Vreg + 0.3

## Slide 8: Verificarea functionarii invertorului in LTSpice
Aceeasi dioda ca cea din datasheetul driverului

## Slide 9
36.001V
Vout
VbootU=36V, VHU=36V, VLU=0V
Vout
11.408uV
VbootU=36V, VHU=0V, VLU=15V

## Slide 10: Noul circuit

## Slide 13
Buck: 3.3V alimenteaza ambele MCU si componentele extrene
LDO: tensiunea pentru gate urile de la tranzistori (15V)
Vm: power supply voltage -0.3 to 48V
VHS: Vout-0.3 to Vboot + 0.3
Vls: -0.3 to Vreg + 0.3
Vboot: Max. (VOUT - 0.3 or -0.3) to min. ('VOUT + VREG12 + 0.3' or 60)
VOUT: -2 to VM + 2